z.B.:

Zitronensaft + Zucker + Wasser

| Fruchtsaftlimonaden Fruchtanteil mind. 10 bzw. 30 Gew.% Färbung verboten Chinin + Koffein nicht erlaubt! | Limonade Natürliche Aroma oder Fruchtauszüge Chinin + Koffein erlaubt ohne CO2 Chinin + Koffein nicht erlaubt Arten: Fruchtlim. Kräuterlimo Colalimo Bitterlimo Ingwerlimo Malzlimo (alkoholfr. Bier) Lights Molkegetränk Eistee | Kunstlimonade künstliche Geruchs- und Geschmack-stoffe erlaubt Färben erlaubt | Isotonische Getränke Künstliche Geschmacks- und Geruchsstoffe möglich Färben erlaubt Führen dem Körper schnell verlorene Mineralstoffe, Vitamine, und Energie zu Müssen alle vom Gesundheits-ministerium als Diätgetränke zugelassen werden |
| --- | --- | --- | --- |

Premixanlage:

## Das trinkfertige Getränk wird im Stahlcontainer angeliefert und an die Schankanlage angeschlossen.

## Vorteil: gleichbleibende Qualität bei geringerem Verkauf möglich 
Nachteil: mehr Lagerkapazität, etwas teurer

Postmixanlage:

Sirup wird im Stahlcontainer angelierfet und an die Schankanlage angeschlossen.
Wird der Zapfhahn in der Schankanlage betätigt wird das Sirup mit Wasser und CO2  versetzt.
Vorteil: geringe Lagerkapazität, billigerer Wareneinsatz
Nachteil: ständige Qualitätskontrolle notwendig, bei geringem Verkauf nicht möglich

# Text boxes

Erfrischungsgetränke

Isotonische Getränke

Erfrischungsgetränke

Mit CO2 u. ohne CO2

Natürliche Limonaden